DTMF AIGOUAL – F1ZOL

=======================

Emetteurs :

==========

# A A x : émetteur 1247 MHz, source x

# A D x : émetteur 1280 MHz DATV, source x

# A B x : émetteur 10GHz 1W vers Nîmes

# A 1 x :  émetteur 10GHz 3W omnidirectionnel (pas encore en service)

# A x 0 : arrêt de l’émetteur x

sources :

========

# A x 1 : diaporama / menu / présentation

# A x 2 : récepteur 2308 MHz de Nîmes

# A x 3 : récepteur 2340 MHz région EST

# A x 4 : récepteur 2370 MHz région SUD

# A x D : récepteur 2380 MHz DATV région EST

# A x 5 : récepteur 5G7 omnidirectionnel (pas encore en service)

# A x C : caméra 1 / parking

# A x 7 : caméra 2 / antennes

# A x 8 : mire d’image

# A x 9 : mire d’identification

# A x # : vidéo et audio de F1ZOL (relais phonie FM/C4FM)

sur la mire d'identification (code 9), il y a du 1000 Hz

sur la mire d'image et sur les deux caméras, il y a l'audio 144.575 entrant

du relais F1ZOL