METHODE DE RECHERCHES DE SONDES SUR LE TERRAIN

Équipement personnel et matériel

- Des bonnes chaussures

- Des bottes

- Des gants ( dans les ronces )

- Une perche de 8 a 12 Mètres (  dans les arbres )

- Une corde

- Une scie, un sécateur

- Une machette

- Une paire de jumelles

Équipement Radio et de repérage mobile

- Une antenne verticale sur la voiture

- Une antenne directive pour le repérage à distance

- La station de décodage en fixe ( La station habituelle )

ou talkie-walkie avec sortie Data ( ou encore scanner, ou clef numérique )

- Un talkie-walkie  ( pour la recherche à pied )

- Un module d'atténuation (  à résistance ou a décalage en fréquence )

- Un système GPS

Extinction totale à 1Mtr de la sondes

DEPLACEMENT VERS LA SONDE

- Si vous êtes parti avant la chute à 8000 mètres du sol

se mettre sur un point haut et la suivre avec l'antenne directive

et le système de décodage

ou

- Avant de partir faire un repérage du point de chute sur

GOOGLE EARTH pour voir l'accessibilité ( passage rivière )

- Imprimer le résultat pour voir les petit chemins possibles

Si perdue à haute distance du sol

- Refaire un décodage et si le signal est faible utiliser l'antenne directive

pour reprendre le GPS ( et voir la direction )

- Rentrer les coordonnées dans le GPS pour faire une approche rapide

Arrivé  sur place

- Si la balise n'est pas à vue

- Mettre en œuvre le talkie-walkie avec l'antenne directive

- Si le signal est trop fort utiliser les systèmes d'atténuation

- Si la sonde est tombée dans une végétation  très haute

alors faire une triangulation autour pour éviter  de trop chercher

*

Mais parfois il faut beaucoup de courage et de marche à pied

BONNE CHANCE

Ceci est un point de vue personnel.                                                                                F1DMG 2014

L'atténuation du signal maximal est limité à 80 dB ou plus. 

- Lorsqu'un signal doit être atténué par 80 dB ou plus, le signal est souvent assez fort pour entrer dans le récepteur par l'intermédiaire de son boîtier, sans passer par l'atténuateur et l'antenne de recherche de direction. 

Un atténuateur de décalage peut surmonter ces deux limites par :

- Une atténuation de plus de 100 dB. 

-  Permettre la fréquence de réception à être fixée plusieurs mégahertz loin de la fréquence de la chasse, de sorte que le récepteur n'est pas directement affectée par le signal fort de l'émetteur caché. 

- La conception de l'atténuateur de décalage suivante a quelques fonctionnalités supplémentaires qui n'existent pas dans la plupart des autres atténuateurs de compensation

By Charles Scharlau, NZØI

LISTE des COMPOSANTS

| B1 - | 9-volt Battery |
| --- | --- |
|  | Battery Connector |
| C1 - | 10 uF 35 V Tantalum ( |
| C2, C3, C4 - | 100 pF (3) |
| D1, D2, D3, D4, D5 - | 1N4148 (5) |
| R1, R4, R6 - | 100-ohm ½W (3) ( |
| VR1 - | 10K-ohm Linear Taper Potentiometer |
| R2, R3 - | 1K-ohm ¼W (2) |
| R5 - | 82-ohm ½W |
| S1 - | DPDT Switch |
| U1 - | 7805 5-volt Regulator |
| U2 - | 4MHz Oscillator |
|  | Aluminum Chassis Box |
|  | Control Knob |
|  | BNC Female Chassis-mount Connectors (2) |
|  | BNC Double-male Adapter (1) |

ATTENUATEURS

R4  R6   10db  =  26    20db = 32     40db = 36     60db = 39

R5        10db = 35      20db = 24     40db = 16     60 = 13